## Slide 1
Roślinność dachów zielonych

## Slide 2
  Roślinnośc do uzycia na dachach zielonych
  Jakie rośliny możemy zastosować na dachach zielonych?
  Charakteryzujące się dobrym wyglądem, zdrowiem i łatwo rosprzestrzeniające się!

## Slide 3
  Odpornością na suszę
  Niskimi wymaganiami w stosunku do substancji odżywczych
  Odpornością na szkodniki i choroby
  Odpornością na mróz
  Dekoracyjnością liści i kwiatów
  Zdolnością do renowacji
  Pochodzeniem
  Roślinność ekstensywna
  Czym się kierować przy wyborze roślin

## Slide 4
  Siew
  Sadzonkowanie (na sucho)
  Wysiew nasion (na sucho)
  Podział karpy (z nawodnieniem)
  Wysadzanie rozsady
  Rośliny doniczkowe
  Gotowe do wegtacji
  Maty wegetacyjne
  Rośliny z tacek
  Sposoby implantacji

## Slide 5
  Możliwości dla dachow ekstensywnych
  Wysokośc i forma
  Wysiew mieszany (wiecznie zielone i byliny)
  Różnią sie kolorem i kształtem (wys. 5-45 cm)
  Różniące się czasem kwitnienia
  Monokultra (bez różnicy koloru i kształtu)
  Wysoka wrażliwośc
  Większe wymogi odnośnie pielęgnacji

## Slide 6
… Green Up The Roof!
  Przykłady zazielenienia

## Slide 7
… Green Up The Roof!
  Przykłady zazielenienia

## Slide 8
… Green Up The Roof!
  Przykłady zazielenienia

## Slide 9
  Rekomendowane rośliny ekstensywne
  Rozchodnik biały - Sedum album
  Rozchdnik Sachaliński - Sedum cyaneum ‘Sachlin’
  Rozchodnik szściorzędowy- Sedum sexangulare
  Rozchodnik oregoński - Sedum oreganum
  Lepnica nadmorska Silene uniflora
  Kostrzewa blada - Festuca pallens
  Kilka przykładów

## Slide 10
  Pielęgnacja ...
  Należy unikać:
  Roślin z szybko rosnącymi korzeniami (bambus, trzcina etc.)
  Agresywnych rozchodników(Sedum arce, Sedum lydium)
  Gatunków wrażliwych
  Na co zwrócić uwagę przy sadzeniu (wysiewie):
  Odpowiednia gęstość
  Pielęgnację w zależności od warunków
  Nawożenie po sadzeniu

## Slide 11
    Obszary pokryte trawą
  Dach półintensywny
  Dobrej jakości trawę uzyskamy poprzez nawadnianie:
  Zraszaczami
  Kroplownikami
  System zalewowy
  System dywanowy

## Slide 12
    Zwiększanie możliwości
  Gatunki do wykorzystania:
  Byliny
  Niskie krzewy
  Niewielkie rośliny wiecznie zielone
  Dach półintensywny
  Stosuj rośliny o wysokości maksymalnie dwukrotnie większej niż grubośc warstwy substratu!

## Slide 13
  Popraw wizualnie swój budynek
    Różne poziomy, kolory, wzory
  Stopnie i tarasy

## Slide 14
  Popraw wizualnie swój budynek
    Różne funkcje – różne tekstury
  Chodniki

## Slide 15
… Green Up The Roof!
  Popraw wizualnie swój budynek
    Donice

## Slide 16
  Kilka przykładów
  Bukszpan wiecznie zielony - Buxus sempervirens
  Lawenda - Lavandula angustifolia
  Róża - Rosa ‘The Fairy’
  Wiciokrzew Henry'ego - Lonicera henryi
  Szałwia lekarska - Salvia officinalis ‘Tricolor’
  Jałowiec rozesłany - Juniperus procumbens ‘Nana’
  Rekomendowane gatunki roślin

## Slide 17
  Roślinnośc intensywna
    Byliny, krzewy
    Wszelkiego rodzaju rośliny szkółkarskie z wyłączeniem wrażliwch gatunków
    (min. 70 cm substratu)

## Slide 18
    Drzewa i wiecznie zielone
    Praktycznie wszystko z wyjątkiem ogromnych okazów (nie zapomnij o właściwej stabilizacji bryły korzeniowej i pnia)
  Roślinnośc intensywna

## Slide 19
  Sumak octowiec - Rhus thypina
  Surmia bignoniowa - Catalpa bignonioides ‘Nana’
  Klon polny - Acer campestre
  Głóg dwuszyjkowy - Crategus laevigata ‘Paul’s Scarlet’
  Sosna oścista - Pinus aristata
  Sosna czarna - Pinus nigra
  Dereń jadalny - Cornus mas
  Rekomendowane rośliny intensywne

## Slide 20
… Green Up The Roof!
Dziękuję za uwagę!