## Slide 1
Media wegetacyjne dla dachów zielonych

## Slide 2
  Światło
  Woda
  Substancje odżywcze
  Powietrze
  Medium (substrat)
  Wytyczne środowiskowe
  Potrzeby roślin

## Slide 3
  Ze względu na rodzaj zazielenienia na dachach
  (ekstensywne lub intensywne) nie istnieje taka możliwość.
  Można stworzyć specjalne podłoże dla każdego planowanego rodzaju zazielenienia (w zależności od wymagań roślin) lub stworzyć „uśredniony” rodzaj substratu ekstensywnego i intensywnego zgodnego z wytycznymi wykonawczymi FLL!
  Uniwersalny substrat?

## Slide 4
  Maksymalne dopuszczalne uziarnienie 12 mm
  Zalecane uziarnienie głównych składników 1-12 mm
  Maksymalny udział pyłów i iłów < 15% objętości
  Zawartość powietrza > 25% objętości
  Pojemność wodna ≥ 35% objętości
  Zawartość substancji organicznych 25% objętości
  Wartość pH 6,5-8,0
  Niska zawartość substancji odżywczych
  Rekomendacje FLL dla dachów ekstensywnych

## Slide 5
  Maksymalne dopuszczalne uziarnienie 16 mm
  Zalecane uziarnienie głównych składników 1-16 mm
  Zawartość powietrza> 20% objętości
  Pojemność wodna ≥ 45% objętości
  Zawartość substancji organicznych 12% objętości
  Wartość pH 5,5-8,0
  Średnia zawartość substancji odżywczych
  Rekomendacje FLL dla dachów intensywnych

## Slide 6
  Mały udział części spławialnych i iłów
  Dobra zdolnośc zatrzymywania wody
  Doskonałe odprowadzanie wody
  Niewielka waga to duża zaleta
  Jak najniższy współczynnik osiadania szczególnie w dachach intensywnych
  Ogólna charakterystyka medium wegetacyjnego

## Slide 7
  Materiały organiczne
  Kora sosnowa
  Torf
  Kompost
  Grzybnia
  Włókna kokosowe
  Łupiny ryżowe
  Dostępne składniki

## Slide 8
  Materiały mineralne (nieorganiczne)
  Kruszona cegła
  Piasek
  Perlit
  Zeolit
  Riolit
  Minerały wulkaniczne
  Wapień
  Keramzyt
  Dostępne składniki

## Slide 9
  Próbuj używać lokalnych składników które są dostępne w otaczającym środowisku!
  Idealna recepta

## Slide 10
  Dostarczanie substratu na dach
    Luzem (przenośnik taśmowy, taczka, wiadro)
    Big-Bag (dźwig)
    Dostawa i podawanie z silosa z pompą
  Możliwe sposoby transportu i podawania na dach

## Slide 11
… Green Up The Roof!
Dziękuję za uwagę!